## Slide 1: 「貞観政要のリーダー学」 守屋 洋著
“大事は皆小事より起こる”
近ごろ、朝廷で政務を決裁するとき、法令違反に気づくことがある。この程度のことは小事だとして、あえて見逃しているのであろうが、およそ天下の大事はすべてこのような小事に起因しているのである。小事だからといって捨ておけば、大事が起こったときには、もはや手のつけようががない。国家が傾くのも、すべてこれが原因である。

## Slide 2: 割れ窓理論 アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリング 「建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていない という象徴になり、やがて他の窓もまもなく全て壊される」
治安が悪化するまでには次のような経過をたどる。
建物の窓が壊れている。
ゴミのポイ捨てなどの軽犯罪が起きるようになる。
住民のモラルが低下して、地域の振興、安全確保に協力しなくなる。それがさらに環境を悪化させる。
凶悪犯罪を含めた犯罪が多発するようになる。
したがって、治安を回復させるには、
一見無害であったり、軽微な秩序違反行為でも取り締まる（ごみはきちんと分類して捨てるなど）。
警察職員による徒歩パトロールや交通違反の取り締まりを強化する。
地域社会は警察職員に協力し、秩序の維持に努力する。

## Slide 3: NYの凶悪犯罪撲滅 元ジュリアーニ市長
「路上での強請の問題」を取上げた
橋やトンネルの近くでとりわけ悪質な強請が行われていた
交通規則を無視した道路の横断を取り締まる
車道に出ただけで交通違反切符を切り、その段階で相手の素性や逮捕状が出ているかの有無を調べた
１か月もしないうちに強請は激減した
具体策：
警察に予算を重点配備し、警察職員を５,０００人増員して街頭パトロールを強化
落書き、未成年者の喫煙、無賃乗車、万引き、花火、爆竹、騒音、違法駐車など軽犯罪の徹底的な取り締まり
歩行者の交通違反やタクシーの交通違反、飲酒運転の厳罰化
路上屋台、ポルノショップの締め出し
ホームレスを路上から排除し、保護施設に収容して労働を強制する
↓
殺人事件が2/3、全体の犯罪件数５７％、発砲事件は７５％減少し、全国水準より低く抑えた。

## Slide 4: 北陸トンネルの1972年11月6日急行きたぐに失敗学の進め 畑村洋太郎著
北陸トンネル（全長13.87km/日本で第２位）
急行きたぐに（１５両編成１１両目の食堂車）
全員の救助に13時間 30名死亡、719名の負傷者 ほとんどが一酸化中毒
当時は停止させて消火に当たるとのマニュアル。
停車して消火したげ消えなくて、切り離して再度動こうとしたら電気系統がやられ動かなくなっていた。
換気・排煙の設備なく、列車の車両に燃えやすい材料使用
無線は使えず３００ｍおきにある鉄道電話
青函トンネルに生かされた。避難用のトンネルの設置
→マニュアルに問題があった。

## Slide 5: 筑波東海村JCO臨界事故 ヒューマン・エラー学の視点 村田厚生著
「質量制限」と「形状制限」が段階的に変更された
マニュアルの変更、さらに裏マニュアルがあった。
１．複数バッチ開始 →3バッチが一緒になると大事故へ
２．10本の格納容器の均一工程へ （ロットを１つにしてサンプリングを１つに） →10本の容器に何らかのエラーがあると大事故へ
３．形状制限の劣化（ステンレス製バケツ使用）
バケツの容量が小さく問題が起きなかった
ただし、形状制限の一部が破られた
４．形状制限のさらなる劣化
再溶解工程だけでなく、溶解工程もバケツ使用

## Slide 6: 筑波東海村JCO臨界事故 ヒューマン・エラー学の視点 村田厚生著
５．混合均一工程で数バッチ一緒に
質量制限対策は完全に崩壊
６．貯塔の形状が細長く撹拌に不向きだったの沈殿槽を
利用した。これにより形状制限の砦が崩れ、7バッチもの
ウラン溶液が沈殿槽に注入された段階で臨界事故
→マニュアルの変更には許可が必要だったのに正式な手続きを行わなかった違反があった。
臨界は容器形状と量で防いでいるとの基本的な知識がなかった。違反と無知が引き起こした事故であった。

## Slide 7: ポリタンクを取り違え患者が死亡 ヒューマンエラーを防ぐ技術 河野龍太郎著
2000年２月28日 京都大学医学部付属病院
人口呼吸器の加温加湿器の中に滅菌精製水を入れなければならないのに、消毒用エタノールを入れ、17歳の女性患者が死亡。誤ってエタノールを入れた看護師を提訴
ラベルの確認が不十分であるとして基本的な注意義務違反を指摘し、禁固刑10か月執行猶予３年の刑を言い渡した。

## Slide 8: ポリタンクを取り違え患者が死亡
移植外科チームから小児科に異動してわずかしか経っていない新人看護師は、滅菌精製水が残りわずかしかないことに気づき、５００ｍLの滅菌精製水の入ったボトルを探しにいつも置いてあるところに行ったらなかったので、副看護師に伝えたら、下にあるものも同じ精製水だからそれを使えばよいと言われた。
床の上にあった２個の白いポリタンクがあった。再度ナースステーションに戻り、副看護師に確認したらそれだと。その後、引き続き4人の看護師が白いポリタンクから液体を吸い上げ、入れました。患者の容態が悪化した原因がわからなかった。

## Slide 9: ポリタンクを取り違え患者が死亡
間違いは偶然発見された。
形状は極めて似ていて、ラベルはブルー系の線があり、間違えやすかった。かつ、起き場所も定められていなかった。
新人看護師、疲労が蓄積、非常に忙しかった、深夜勤務が日常的、部下の上司への信頼関係が強かった。
裁判官は「ちゃんと注意してラベルを見ていたらわかったはず」と指摘した。
→裁判官はヒューマンミスを理解していない。ラベルを見ていたらわかったはずで防げるなら事故は起きない。病院の管理の問題、上司の指示の問題など複合的な要因がミスを引き起こした。

## Slide 10: 雪印乳業 食中毒事件 2000年６月；大阪工場製造
大阪工場が問題視されたが原因は北海道大樹工場の停電
停電（殺菌中）⇒菌が増殖する温度で数時間
細菌試験不適合⇒再度殺菌⇒適合
（黄色ブドウ球菌が毒素を生産することを知らなかった）
昭和３０年；八雲工場食中毒事件
過去の教訓が、マネイジメント、
生産/品質に携わる人に引き継がれていなかった
→菌は殺菌すればよいとの間違った判断で、毒素を出すことを大樹工場の品質管理や製造の人が知らなかった。
原因究明に時間がかかったのは、製造記録に大樹工場の粉乳を使ったとの記録が無かったためトレースできなかった

## Slide 11: 三菱重工客船ダイヤモンドプリンセス号火災事故 2002年10月 ヒューマン・エラー学の視点 村田厚生著
・天井に直接溶接の作業
熱で天井が過熱され天井の上の荷物に火がつく可能性
・届出、上に立ち合い者が必要
無届で作業が行われたので、上に立ち合いもなかった。
この作業者はルールを守らないことがあったが、注意され
なかった。
・作業者は上司の副作業長の先輩だった。
・多数の出火が起きてたが根本的な対策が取られなかった。
・納期の遅れが懸念されていた。
→違反を見逃していたことが根本原因ではないだろうか。
小さな違反を見逃すことが大きな違反になり大事故に繋がる

## Slide 12: JR西日本福知山脱線事故（2005年４月） ヒューマン・エラーの科学 失敗とうまく付き合う法 村田厚生著
・遅れを許さないダイヤ構成 ・すさまじいリストラ
・自動列車停止装置（ATS）の設置の遅れ
・安全より効率重視 ・運転士の日勤教育体験
・運転士の人材不足（１０年必要なところ４年で運転士に）
→ミスをした運転士は日勤教育（草引きと反省文を毎日）を二度と受けたくない、再度ミスをすると運転士が続けられないとの思いがあり、同僚にミスを報告しないで欲しいと伝え、遅れを取り戻すことで必死だったと想像する。あまり新聞では取り上げらなかったが、人を道具と思い、人の心を考慮する仕組みと運営がされていなかったことが、事故の根本原因であり、それへの対策が新聞紙面に見つけることができなかった。

## Slide 13: 中国企業の品質問題
・ヘパリン（バクスター） 448副作用報告中死亡例２１人
・中国の原薬メーカー/意図的に混入
・ヘパリンの試験に適合する物質を入れる
→電気泳動などの試験を追加
→査察に力を/FDAが中国に駐在事務所設置
・パナマでグリセリン表示で中身はエチレングリコール
・中国のメーカー
・387人の子どもの死亡者
→どちらも意図的に行われた。意図的に行われているのを防ぐには、製造所に突然訪問し現場を確認する、受け入れ試験で確認することになる。

## Slide 14: 福島原発事故 ヒューマン・エラー学の視点 村田厚生著
福島第一原発
５－６号機 空冷式
冷却用海水ポンプ不要 冷やす機能確保
１－４号機 水冷式
福島第二原発
冷却用海水ポンプが熱交換器を設置している建屋に設置されていたので津波の影響を受けなかった。
→設計段階からリスクへ対応への堅牢性が異なっていた。15mの津波が全く考慮されていなかった。江戸時代の記録にも、ここまで津波が来たとの記録があったがそこまで遡っていなかった。