## Slide 1: 販売名１乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） 製品回収
対象ロット 出荷数量（箱） 出荷時期
２８ロット 約１７万 2017/10/25～2018/10/25
回収理由 平成30年11月21日 同日に情報提供開始
乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）に添付した生理食塩液において、承認書で規定されている日本薬局方 生理食塩液の規格値（0.1ppm）に対し、ヒ素の濃度が最大0.26ppm検出された製品が確認されました。2018年11月5日に開催された「医薬品安全対策部安全対策調査会」において最大0.26ppmのヒ素が含まれるBCGワクチンを接種し、仮にヒ素が全量体内に入った場合でも、対象児の許容一日暴露量（PDE）に照らすと安全性に問題ないレベルとされております。しかし生理食塩液の規格値（0.1ppm）を超えていることから、使用期限内の全ての製品を自主回収することにいたしました。
⇒承認書の規格では滅菌前の規定なので、承認書に違反しているのではない。しかし、日局生理食塩水のヒ素試験には適合していない。問題はなぜ滅菌前の試験だったかです。本来試験は最終製品で試験を行います。誰も滅菌後の試験にしなかったことです。ところで、生地管のガラス管からヒ素が出てくることは日本の生地管メーカーは否定しています。どこの国の生地管だったのでしょう？

## Slide 2: 生理食塩液 Isotonic Sodium Chloride Solution 0.9％ 塩化ナトリウム注射液 等張塩化ナトリウム注射液 等張食塩液
確認試験
本品はナトリウム塩及び塩化物の定性反応〈1.09〉 を呈する． ｐＨ〈2.54〉 4.5 ～ 8.0
純度試験
(１) 重金属 〈1.07〉 本品100 mLを水浴上で濃縮して約40 mLとし，希酢酸2 mL及び水を加えて50 mLとする．これを 検液とし，試験を行う．比較液は鉛標準液3.0 mLに希酢酸2 mL及び水を加えて50 mLとする(0.3 ppm以下)．
(２) ヒ素 〈1.11〉 本品20 mLをとり，これを検液とし， 試験を行う(0.1 ppm以下)．
エンドトキシン〈4.01〉 0.50 EU/mL未満．
採取容量〈6.05〉 試験を行うとき，適合する．
不溶性異物〈6.06〉 第 1法により試験を行うとき，適合する．
不溶性微粒子〈6.07〉 試験を行うとき，適合する．
無菌〈4.06〉 メンブランフィルター法により試験を行うとき， 適合する．
定量法 本品20 mLを正確に量り，水30 mLを加え，強く振り 混ぜながら0.1 mol/L硝酸銀液で滴定〈2.50〉する(指示薬：フ ルオレセインナトリウム試液3滴)．
0.1 mol/L硝酸銀液1 mL＝5.844 mg NaCl
貯法 容器 密 封容器．本品は，プラスチック製水性注射剤容 器を使用することができる．