## Slide 1: 販売名：パーロデル錠2.5mg 製品回収
対象ロット、数量及び出荷時期
ロット番号/包装 出荷時期 出荷数量
P0130 500錠包装（PTP） 2012年7月30日～2012年9月4日 491箱
P0132 500錠包装（PTP） 2012年8月22日～2013年4月3日 2,796箱
P0135 500錠包装（PTP） 2013年2月4日～2013年4月24日 591箱
P0136 500錠包装（PTP） 2013年4月1日～2013年5月15日 384箱
P0137 500錠包装（PTP） 2013年4月24日～2013年6月18日 592箱
P0139 500錠包装（PTP） 2013年6月4日～2013年10月8日 1,382箱

## Slide 2: 販売名：パーロデル錠2.5mg 製品回収
回収理由 2015年４月６日
本剤 500錠包装（PTP）の長期安定性試験2年目時点での溶出試験を実施したところ製造番号P0136において承認規格（15分後、溶出率85％以上）に適合しない結果が得られました。
溶出試験に使用した製品の外観を確認したところ、アルミピロー包装のセンターシール部分のアルミ箔に亀裂が認められたことから、錠剤が吸湿し、崩壊し難くなったことを原因として溶出が遅延したと推察しております。
当該製造番号品と同一包装資材で包装された500錠包装（PTP）については、同様の事象が発生しているリスクを完全には否定できないことから、同一包装資材で包装された500錠包装（PTP）の製品を自主回収させて頂くことにいたしました。
⇒
１）包装のバリデーションは適切か
２）インプロ＆QCのチェックは適切か